Об «управлении без обратной связи»

|  | Недостатки в области контроля вредных выбросов дымовых труб автоматизированными системами | Действия Управления регулирования воздействия … |
| --- | --- | --- |
| 1 | Не работает каждая третья АСК выбросов (см. сообщение 333) | Нет реагирования |
| 2 | Информация от установленных АСК выбросов не собирается автоматически. Третий год Минприроды не может заключить соответствующий договор (см. сообщение 333) | Нет реагирования |
| 3 | В ежемесячной информации по локальному мониторингу от природопользователей, имеющих АСК выбросов, информация снимается не с АСК, а подается по результатам лабораторных измерений (см. сообщение 335, Урок 1). | Нет реагирования |
| 4 | Не во всех проектах АСК соблюдаются требование ЭкоНиП 17.01.06-001-2017..об измерительной секции дымовой трубы (4 отверстия в круглом вертикальном газоходе) | Нет реагирования |
| 5 | Заказчики не вносят в смету проекта АСК стоимость измерений, если даже в проекте есть соответствующее оснащение измерительной секции дымовой трубы (см. сообщение 337, Урок 2) | Нет реагирования |
| 6 | Для улучшения качества государственной экспертизы проектов АСК выбросов был подготовлен и намечен на 4-ый квартал 2019 года. (см. сообщение 336, протокол круглого стола) обучающий семинар. Его проведение было отложено из-за увольнения трех сотрудниц Управления регулирования воздействия … Сегодня есть необходимость и возможность провести этот семинар. | Нет нужно указания руководства Минприроды |
| 7 | Наше предложение предоставить лаборатории аналитического контроля выбросов ГУ «РЦАК» надзорную функцию над АСК выбросов (см. сообщение 337, Урок 2) не принято. | Пояснено …Такой надзор подпадает под запрещения Указа №510 и не может быть реализован |
| 8 | Есть необходимость обучить 2-3 сотрудников лаборатории аналитического контроля выбросов ГУ «РЦАК» работе на высоте. Это необходимо как с точки зрения реализации требований международных ГОСТ Р ЕН 15259-20 и ГОСТР ИСО 10396–2012, так и обеспечения представительности пробы при измерениях по многим МВИ. | Нет реагирования |

Управление регулирования воздействия  на атмосферный воздух  …решило совместно с РУП «Экологияинвест» актуализировать  ТКП 17.13-01-2008 (02120). Правила проектирования и эксплуатации автоматизированных систем контроля за выбросами загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух. Минприроды, Минск. ТКП 17.13-01-2008 (02120) не обязателен к исполнению  и только его актуализация  не устранит образовавшиеся за предыдущие годы недостатки. Кроме того в 2019 и 2020 годах в проектах АСК не реализуются требования обустройства измерительной секции дымовой трубы, записанные в обязательном к исполнению   ЭкоНиП 17.01.06-001-2017. Только в этом году проведено 3 или 4 тендера на закупку аналитической аппаратуры для АСК выбросов. Как в этих АСК реализуются требования ЭкоНиП могла бы проанализировать  государственная экологическая экспертиза, но для этого нужно провести обучающий семинар для экспертов.

ВЫВОДЫ

1. Анализ ситуации с АСК выбросами, приведенный  в таблице, показывает, что нужны срочные мероприятия, направленные на ликвидацию указанных  недостатков.

2. Пока же, как это видно из таблицы, осуществляется «управление без обратной связи».

В.И. Емельянчиков      30.06.2020