3

Описание пилотного проекта  «Совершенствование контроля выбросов

вредных веществ дымовых труб торфобрикетных заводов»

В настоящее время торфобрикетные заводы (ТБЗ) ГПО «Белтопгаз» получают от Областных комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды «Условия осуществления выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», в которых содержится требование

установить автоматизированные  системы контроля (АСК) выбросов вредных веществ дымовых труб. Предписание базируется на требовании п.1 таблицы Е.25 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности» (см. проект).  По данным РУП «Экологияинвест» упомянутое требование никак документально не обосновано. Известно, что Управление регулирования воздействий на атмосферный воздух, изменение климата и экспертизы Минприроды начнет работу по внесению Изменений в ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, в том числе и в табл. Е.25, в этом году, а Изменения будут введены в практику применения в средине или конце 2022 г.

Так ТБЗ «Дитва», получив упомянутое требование,  провел тендер на проектирование и закупку аналитической аппаратуры для такой системы. Тендер выиграло ООО «Стальпищепром». Общая стоимость АСК выбросов 400 тыс. руб.

В настоящее время ТБЗ «Лидский» ведет обсуждение установки АСК выбросов с СООО «ПромЭнергоКомплекс».

Цель проекта

Вместо намечаемых к установке дорогостоящих автоматизированных  систем контроля

выбросов дымовых труб других ТБЗ реализовать периодические (лабораторные) измерения выбросов переносными средствами измерений с применением прямых зондов.

Проект может также найти применение, как на дымовых трубах торфобрикетных заводов, так и на трубах районных котельных, мини-ТЭЦ, Минэнерго и Министерства жилищно-коммунального хозяйства,  сжигающих природный газ или местные виды топлива, являясь более рациональным решением контроля выбросов по сравнению с АСК выбросов.  На ТЭЦ результаты предлагаемых периодических (лабораторных) измерений позволят корректировать показания выбросов загрязняющих веществ АСК при малых скоростях отходящих газов в дымовых трубах.

На семинаре XVI Республиканского экологического форума «Вовлечение гражданского   общества в принятие экологических  решений» 4.06.2021г. эксперт немецкого института климата, окружающей среды и энергетики Новикова Александра сказала: «Только в США ставится много автоматизированных систем непрерывного контроля выбросов. В остальных странах мира из-за дороговизны этих систем их нужно применять на источниках с большими выбросами». В Беларуси существует контроль выбросов, реализуемый периодическими измерениями,  осуществляемыми сетью лабораторий с областью  аккредитации на измерения содержания вредных веществ в выбросах в атмосферу. Такие измерения реализуются переносными средствами измерений

В Российской Федерации применение АСК выбросов является обязательным для объектов 1-ой категории (при сжигании в котлах природного газа  для объектов с установленной мощностью  500 МВт и больше).

Фотография дымовой трубы ТБЗ «Дитва»

Реализация проекта

Технические характеристики дымовой трубы (ист. № 0008) и котлов,

дымовые газы которых отводятся в атмосферу через дымовую трубу

ДЫМОВАЯ ТРУБА

Высота, м       45;

Высота над землей нижней светофорной площадки, м       26

Толщина стенки, м                  0,40;   Материал  стенки                    кирпич

КОТЛЫ

2 котла мощностью по 6 МВт,   работающих  на торфобрикетном топливе. Для улавливания золы установлены скруберы. Газоход сжигающего газ третьего котла мощностью 9 МВт, дымовые газы которого отводились через упомянутую дымовую трубу, подключен к новой трубе.  Котел последние годы не работает.

Известно, что  в настоящее время начинаются работы по монтажу АСК выбросов дымовой трубы (ист. № 0008) торфобрикетного завод «Дитва». Реализация пилотного проекта в это время в рамках существующих договоров ГПО «Белтопгаз», «НИИ Белгипротопгаз» и торфобрикетного завода «Дитва» значительно уменьшит сумму потраченных на нее денег.

Согласно проекту необходимо проведение измерений концентраций вредных веществ в измерительном сечении дымовой трубы лабораторией аналитического контроля выбросов в атмосферу Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды (РЦАК) по МВИ.МН. 1003 – 20017 с применением переносных газоанализаторов с зондами с прямыми пробоотборными трубками.  Известно, что из 2-ух сжигающих брикеты котлов летом может работать один котел. Соответственно летом скорость газов в трубе в 4-5 раз меньше номинальной.  Возможна неравномерное  распределение  концентраций вредных веществ в измерительном сечении трубы и даже расслоение потока, что сделает пробу газов, отбираемую на газоанализаторы АСК не представительной.  Эти лабораторные измерения позволят оценить точность измерений концентраций вредных веществ газоанализаторами АСК выбросов.  Затем по результатам повторных лабораторных измерений с применением гибких пробоотборных зондов  позволят выполнить сертификацию последних.

Стоимость реализации пилотного проекта раз 20 меньше стоимости АСК выбросов.

Мною 7.10. 2021г. был сделан доклад на научно-техническом совете имеющего экологический отдел и отдел научных исследований и конструкторских разработок в торфяной отрасли «НИИ Белгипротопгаз» на тему  «Совершенствование контроля выбросов  вредных веществ дымовых труб».  К сожалению НТС не поддержал наши предложения (см. Выписку из протокола НТС). Перед этим отказал нам и первый заместитель директора - главный инженер РУП «БелТЭИ» во время приема в августе с. г. Лихолап Владислав Владимирович, сославшись на то, что эту работу в институте некому выполнять.

ТНПА

1. ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности».

2. МВИ.МН. 1003 – 20017.  Методика выполнения измерений  с использованием газоанализаторов с электрохимическими датчиками.

3. ГОСТ Р ЕН 15259-2015 Качество воздуха. Выбросы стационарных источников. Требования к выбору измерительных секций и мест измерений, цели и плану измерений и составлению отчета.

4. ГОСТ Р ИСО 10396-2012. Выбросы стационарных источников. Отбор проб при автоматическом определении содержания газов с помощью постоянно установленных систем мониторинга.

5. ТКП 17.13-01-2008 (02120). Правила проектирования и эксплуатации автоматизированных систем контроля за выбросами загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух. Минприроды, Минск.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кондратьева О.Е. Научно-методические основы разработки и внедрения систем непрерывного контроля и учета выбросов тепловых электростанций. Диссертация на соискание ученой степени д.т.н. Москва  2016 г.

2. Емельянчиков В. И.  Учебный курс «Совершенствование контроля выбросов вредных веществ дымовых труб», размещенный в «Измерительном сечении» информационного портала ecolog.by.

3. В. И. Емельянчиков, Ю. Ю. Елисеенко  Измерения в газовых потоках и контроль выбросов загрязняющих веществ дымовых труб ТЭС // Энергоэффективность. 2019. Февраль.

4. В. И. Емельянчиков, Ю. Ю. Елисеенко  Автоматические гибкие зонды и системы непрерывного контроля и учета выбросов вредных веществ дымовых труб  тепловых электростанций// Экологические системы и приборы. 2020 №6.

5. Емельянчиков В. И., Елисеенко Ю. Ю.   Мониторинг промышленных выбросов: измерение концентрации загрязняющих веществ в отходящих газах стационарных источников. Экологические системы и приборы  2014 № 8.

6. Емельянчиков В. И., Елисеенко Ю. Ю. Устройство для измерения поля концентрации вредных веществ и поля скорости потоков отходящих газов. Патент России №136574 МПК.

G 01N 1/00, подано 25.01.2013, опубликовано 10.01.2014.

7. Емельянчиков В. И., Елисеенко Ю. Ю.  Устройство для отбора проб из газового потока.  Патент Беларуси № 11329 МПК. G 01N 1/22, подано 16.08.2016.

8. Емельянчиков В. И., Елисеенко Ю. Ю. Совершенствование АСК выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух // Экология на предприятии. 2016. № 1.

9. Емельянчиков В. И., Елисеенко Ю. Ю.  Непрерывный контроль выбросов загрязняющих веществ дымовых труб  ТЭС в комплексе с периодическими измерениями параметров потоков отходящих газов.  // Энергетика и ТЭК. 2017.  №9.